| Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Великий Новгород, ул. Попова, дом 14/32 |
| --- |
| (наименование стройки) |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Великий Новгород, ул. Попова, дом 14/32 |
| (наименование объекта капитального строительства) |
| Дефектная ведомость |
| устройство детской площадки |
| Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3 к=1,1 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Демонтаж металлоконструкций существующего оборудования | т | 0,3 | V=0,3 |  |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,125 | V=500*0,25/1000 |  |  |
| 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 175 | V=125*1,4 |  |  |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,2 | V=0,2 |  |  |
| 4.1 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 22 | V=0,2*110 |  |  |
| 5 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0,4 | V=0,4 |  |  |
| 5.1 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 440 | V=0,4*1 100 |  |  |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,5 | V=0,5 |  |  |
| 6.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 63 | V=0,5*126 |  |  |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,8 | V=0,8 |  |  |
| 7.1 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 1,28 | V=0,8*0,016*100 |  |  |
| 8 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (из гранитного отсева) | 1000 м2 | 0,4 | V=0,4 |  |  |
| 9 | Отсев гранитный | м3 | 45 | V=45 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |